Strzelce Krajeńskie, dnia 13 grudnia 2016.

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469, ze zmianami) Starosta Strzelecko-Drezdenecki zawiadamia, że wszczął w dniu 9 grudnia 2016 roku na wniosek Gminy Drezdenko zastępowanej przez Piotra Balińskiego postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Przebudowa i remont cieku wodnego (rowu)      w Drezdenku do odprowadzenia wód deszczowych w ramach zadania pt.: „Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej”

I. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

1. Roboty w wodzie – umocnienie skarpy rzeki Noteci kiszką faszynową Ø 0,20 m na odcinku                 o długości L=10,0 m; łączna długość kiszki faszynowej wynosi 20 mb oraz umocnienie brzegu w rejonie ujścia rowu do rzeki Noteci od km 0+000 do km 0+005,5 na działce 99/27, obręb Drezdenko:

- szerokość dna − od 4,5 m do 0,90 m,

- istniejący spadek dna i =23 ‰,

- długość odcinka podlegającego regulacji 5,5 m.

2. Przebudowę rowu na odcinku od km 0+005,5 do km 0+085 na działce nr 99/25, 84, obręb Drezdenko o parametrach:

- szerokość dna  − 0,90 m,

- nachylenie skarp n = 1:1,5,

- spadek dna i =5 ‰

wraz z umocnieniem stopy skarpy kiszką faszynową Ø 0,20 m na odcinku rowu o długości L=65,0 po obu stronach (łączna długość kiszki faszynowej wynosi 130 mb).

3. Przebudowę rowu polegającą na wykonaniu korekcji progowej w postaci stopnia:

a) St1 na działce nr 99/25, obręb Drezdenko, o parametrach:

- szerokość maksymalna − 4,40 m,

- szerokość przelewu − 0,90 m,

- wysokość − 0,30 m,

- rzędna przelewu − 26,78 m n.p.m.,

- rzędna dna rowu w stanowisku dolnym − 26,48 m n.p.m.,

b) St2 na działce nr 99/25, obręb Drezdenko o parametrach:

- szerokość maksymalna − 4,40 m,

- szerokość przelewu − 0,90 m,

- wysokość − 0,30 m,

- rzędna przelewu −   27,18m n.p.m.,

- rzędna dna rowu w stanowisku dolnym  26,88 m n.p.m.,

3. Przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu P1-P2 na działkach nr 99/25 i 99/27                    obręb Drezdenko o parametrach:

- średnica kanału  − Ø 0,80 m,

- długość przepustu − 6,0 m,

- spadek podłużny − 10 ‰,

- rzędna dna na wlocie −  26,28 m n.p.m.,

- rzędna dna na wylocie − 26,22 / 25,82 m n.p.m.

II. Poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

1. Przebudowa rowu od km 0+195,1 do km 0+214,4 na działkach nr 84 i 82/1, obręb Drezdenko             o parametrach:

- szerokość dna − 0,90 m,

- spadek dna −  i = 5 ‰,

wraz z elementami towarzyszącymi:

- umocnienie murkiem kamiennym o długości 38,1m i wysokości - 1,0 m;

- wykonanie drenażu przykanałowego o średnicy 113 mm i łącznej długości 25 m.

2. Przebudowę rowu polegającą na wykonaniu rowu zamkniętego w postaci rurociągu Kd1-Kd2 wraz     z komorą K1 na odcinku od km 0+214,4 do km 0+225,3, na działkach nr 84, 82/1 i 81, obręb Drezdenko      o parametrach:

- długość − 10,9 m,

- wymiary rurociągu (w świetle) − 2 x ø 0,60 m,

- spadek podłużny − 10 ‰,

- długość − 10,9 m,

- rzędna dna rowu w komorze − 28,67 m n.p.m.,

- rzędna wylotu −  28,57 m n.p.m.,

wraz z drenażem przykanałowy o średnicy 113 mm i łącznej długości 22 m przy komorze K1.

3. Przebudowę rowu od km 0+268,8 do km 0+385 na działkach nr 84, 1714/3, obręb Drezdenko              o parametrach:

- szerokość dna – 0,90 m,

- umocnienia skarp – murki kamienne  o wysokości 0,70 m,

- spadek dna i = 5 ‰,

wraz z elementami towarzyszącymi − umocnienie murkiem kamiennym o łącznej długości 191,8 m i wykonanie drenażu przykanałowego o średnicy 113 mm i łącznej długości 181,8 m.

4. Przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustów na działce 84, obręb Drezdenko :

a) przepustu P3-P4 o parametrach:

- wymiary przepustu (w świetle) − 1,20 x 0,60 m,

- spadek podłużny − 5 ‰,

- długość przepustu − 12,0 m,

- rzędna wlotu  29,29 m n.p.m.,

- rzędna wylotu 29,24 m n.p.m.,

b) przepustu P5-P6 o parametrach:

- wymiary przepustu (w świetle) − 1,20 x 0,60 m,

- spadek podłużny − 5 ‰,

- długość przepustu − 5,0 m,

- rzędna wlotu − 29,47 m n.p.m.,

- rzędna wylotu − 29,44 m n.p.m.,

c) przepustu P7-P8 wraz z piaskownikiem P8-Oil o parametrach:

- wymiary przepustu (w świetle) 1,20 x 0,60 m,

- spadek podłużny 5 ‰ − długość przepustu 5,0 m,

- długość piaskownika 3,0 m,

- rzędna wlotu 29,56 m n.p.m.,

- rzędna wylotu 29,54 m n.p.m.

5. Likwidacja rowu na działce nr 84, obręb Drezdenko, w km 0+225,3-0+268,8, na odcinku L=43,5 m.

6. Wykonaniu nowego rowu zamkniętego w postaci rurociągu na odcinku 39,6 m, na działkach nr 84, 81, 77, 80/1 i 1714/2, obręb Drezdenko o parametrach:

- długość − 39,6 m,

- wymiary rurociągu (w świetle) − 2 x ø 0,60 m,

- spadek podłużny − 10 ‰,

- długość rurociągu − 39,6 m,

- rzędna wlotu − 29,07 m n.p.m.,

- rzędna wylotu − 28,67 m n.p.m.

Natychmiast po ukazaniu się ogłoszenia, w terminie siedmiu dni od dnia jego ukazania się, można uzyskać pełne informacje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich  przy ul. Ks.St. Wyszyńskiego 7, pokój 218.

Wyjaśnień i informacji, również telefonicznych udziela pani Urszula Sobczyńska (tel. 095 76 370 20).

Znak sprawy: GP.6341.1.19.2016.US