ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

Opis kolejności utrzymania dróg w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim

I kolejność

- jezdnia powinna być odśnieżona i posypana na całej długości drogi, nie później niż w ciągu 5 godzin. Gołoledź, szron i szadź może występować do 8 godzin.

II kolejność

- jezdnia powinna być odśnieżona  na całej szerokości drogi i posypana na odcinkach:

  - skrzyżowaniach z drogami,

  - skrzyżowaniach z koleją,

  - odcinkach o pochyleniu 4%,

  - przystankach autobusowych,

  - innych miejscach ustalonych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, nie później niż w ciągu 10 godzin.

Gołoledź, szron i sadź może występować do 14 godz.

III kolejność

- jak w II kolejności, lecz do 16 godzin.

IV kolejność

- jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości  i długości w ciągu 24 godzin.

UWAGA!

Zamawiający zastrzega, iż drogi wskazane w wykazach dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w poszczególnych kolejnościach utrzymania, mogą zostać zakwalifikowane przez Zamawiającego do innej kolejności, lecz tylko w zakresie odśnieżania oraz posypywania piaskiem i solą (np. z kolejności I do II lub IV - odśnieżanie i posypywanie zamiast całej drogi, tylko jej odcinków), natomiast nie może ulec zmianie czas reakcji na odcinkach dróg przypisanych do poszczególnych kolejności.