ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# DLA  ZADANIA : PRACE DEKARSKO – BLACHARSKIE  W  ZESPOLE SZKÓŁ

# CENTRUM  KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO

# W  STRZELCACH  KRAJ.

- Podstawa opracowania :

  - Zlecenie  inwestora.

  - Uzgodnienia  z  Zamawiającym.

- Zleceniodawca :

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7

66-500 Strzelce Kraj.

Spis treści:

  - I. Wymagania ogólne

  - II. Wymagania dla robót budowlanych.

  - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  - WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- Wymagania ogólne.

- WSTĘP

Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne – odnosi się do wymagań wspólnych , dotyczących robót budowlanych obejmujących:

Remont dachu

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja jest częścią dokumentacji przetargowej i umowy, należy ja stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót.

Wykonawca ma obowiązek stosować się do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych przez Specyfikację Techniczną będącą składową umowy.

Określenia podstawowe  użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Dziennik budowy – opatrzony pieczęciom zamawiającego zeszyt(wg przyjętego wzoru) z ponumerowanymi stronami , służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania , rejestrowania i dokonywania odbioru robót, przekazywania poleceń i innej komunikacji technicznej między inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonania robót.

Księga obmiaru  - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie szczegółowych wyliczeń.

Materiały – wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, ST, sztuką budowlaną i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy, książką obmiaru , dokumentacją techniczną i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca zobowiązany jest odtworzyć i utrwalić na własny koszt.

Dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne na własny koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie jej trwania aż do zakończenia i odbioru końcowego. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega dodatkowej zapłacie. Sposób i zakres powiadomienia o rozpoczęciu robót wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w należytym stanie przez cały okres realizacji robót.

Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego , mając w szczególności na uwadze:

- lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych , zanieczyszczaniem powietrza oraz zaprószeniem ognia.

Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników.

Materiały szkodliwe.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robot mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę z jednoznacznym określeniem braku szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Ochrona własności publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich realizacji. Wykonawca zapewni własne oznaczenia i zabezpieczenia tych instalacji i urządzeń na czas budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą zgodną z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dokumentacja powinna być potwierdzona przez inspektora nadzoru, projektanta i wykonawcę oraz zgłoszona do Ośrodka Geodezji i Kartografii.

- MATERIAŁY

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  specyfikacji technicznej.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej nie mogą zostać użyte do wykonania robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca realizuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca uzgodni ich stosowanie z inspektorem nadzoru.

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność

z dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót . Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. Przed podejmowaniem decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, dopuszczalne rozrzuty, doświadczenia , wyniki badań oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją , specyfikacją oraz poleceniami i ustaleniami inspektora nadzoru.

Zasada kontroli jakości.

Celem kontroli jakości będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i wykonania bada. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami. Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania materiałów i robót.

Koszty tych badań wykonawca pokryje  tylko wtedy , gdy w ich wyniku zostanie stwierdzona usterka. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w możliwie najkrótszym terminie.

Dla celów kontroli jakości , inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które odpowiadają wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych lub są oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku. Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą oraz podpisem osoby go dokonującym z czytelnym zapisem imienia i nazwiska oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego. Wszystkie załączone dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy wykonawcy podlegają zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru a wszystkie wpisy inspektora nadzoru wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis projektanta obliguje inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie może wydawać poleceń wykonawcy.

Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu prac. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się , porucz wymienionych wcześniej również następujące dokumenty:

- zgłoszenie realizacji zadania budowlanego,

- protokoły przekazania placu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad,

- polecenia inspektora nadzoru,

- korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny wykonany zakres prac zgodnie z dokumentacją i specyfikacją w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze.  Obmiaru dokonuje wykonawca. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w dostarczonym przedmiarze nie zwalnia wykonawcę od obowiązku wykonania wszystkich robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowane podczas robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza wykonawca, którego obowiązkiem jest posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, które tego wymagają.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadkach dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót ulegających zakryciu wykonuje się przed ich zakryciem.

- ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów .

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbiorowym, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- przejęcie częściowe,

- przejęcie końcowe,

- przejęcie ostateczne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru , gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Przejęcie częściowe.

Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Przyjęcia częściowego dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym robót.

Przejęcie końcowe robót.

Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny w odniesieniu do ich ilości , jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Przejęcie końcowe nastąpi w czasie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru o zakończeniu robót i przejęciu dokumentów końcowego odbioru robót. Przejęcia końcowego dokona inspektor nadzoru w obecności zamawiającego i wykonawcy. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych , uzupełniających lub wykończeniowych, inspektor nadzoru w porozumieniu z zamawiającym przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy termin.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru , że jakość wykonanych robót  nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa, inspektor w porozumieniu z zamawiającym może dokonać potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań umownych.

Dokumenty do przejęcia końcowego robót.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i książka obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań ,

- deklaracje zgodności wyrobów budowlanych,

- instrukcje obsługi urządzeń i eksploatacji,

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiającego.

Przejęcie ostateczne.

Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przed przejęciem końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przejęcie ostateczne będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem przyjętych kryteriów .

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Cena będzie uwzględniała wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena będzie obejmowała:

- robocizna bezpośrednia,

- wartość materiałów,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami , to jest naprawy, przełożenia, schowania w tynk, zabezpieczenia itp.,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa, personelu nadzoru, koszty zaplecza budowy, oznakowania robót, BHP, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy wykonywanych robót, itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w trakcie realizacji prac i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszty ubezpieczenia na roboty objęte umową.

Koszty zawarcia ubezpieczenia ponosi wykonawca.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

- Zaopatrzenie w wodę z sieci.

- Odprowadzenie ścieków do kanalizacji.

- Budynek nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania.

- Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę , wody powierzchniowe i podziemne.

- Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt oraz nie wpływają ujemnie na inne obiekty.

- PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan BIOZ oraz dokona przeszkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych.

Przedstawienia planu BIOZ winno nastąpić przy przekazaniu placu budowy. Kierownictwo budowy zobowiązuje się do stosowania środków bezpieczeństwa. Należy przewidzieć odpowiednia zaopatrzenia placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz możliwość natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednie służby medyczne , ppoż. ,itp.

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 106 , poz. 1126 , z późniejszymi zmianami).

DANE WYJŚCIOWE I PARAMETRY

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać zagospodarowanie placu budowy wykonując organizacją w porozumieniu z administratorem i właścicielem nieruchomości.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:

  - posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,

  - uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

- Nie wolno zatrudniać pracowników na danym stanowisku pracy w razie

przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego.

- Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą.

- Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie.

- Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną.

- Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego.

- Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

- Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator obowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie.

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.

- Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione.

- Roboty budowlano-montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę.

- W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych odcinkach robót.

- Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych przepisów.

- Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego zakład pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcję obsługi, przeprowadzić kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych.

- Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia.

- Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny prac dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich stosowania.

- Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

- Jeżeli roboty określone w ust. 1 są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust. 1, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.

- Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru inwestorskiego obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: instruktaż pracowników prowadzić przez uprawnionego Rzeczoznawcę do spraw BHP.

UWAGI WYKONAWCZE:

Wszystkie roboty nie objęte opracowaniem należy wykonać zgodnie z zasadami BHP, sztuką budowlaną i wytycznymi opisanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

II.  Roboty remontowe – budowlane.

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących:

# Remont pokrycia dachowego budynku:

# ZESPOŁU  SZKÓŁ  CENTRUM  KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO

# W  STRZELCACH  KRAJ.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robot objętych specyfikacją:

- Wykonanie daszków zabezpieczających.

- Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnej.

- Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką.

- Impregnacja elementów drewnianych środkami grzybobójczymi i przeciwogniowo.

- Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Wykonanie rusztowań niezbędnych do wykonania robót.

- Rozebranie kominów w części nad dachem.

- Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej.

- Spoinowanie kominów.

- Ułożenie folii dachowej.

- Ułożenie kontrłat.

- Ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę.

- Montaż naświetli i włazów dachowych.

- Montaż płotków przeciwśniegowych.

- Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych.

- Pokrycie dachów papą termozgrzewalną.

- Wymiana pokrycia murków ogniowy, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków i pasów elementów gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy.

- Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych.

- Wymiana słupów w ścianach drewnianych.

- Rozebranie ścianek z cegły.

- Wymurowanie ścianek z cegły.

- Spoinowanie ścianek z cegły.

- Wywiezienie gruzu.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej – Wymagania ogólne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji – Wymagania ogólne.

- WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Materiały budowlane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa.

  - Rury spustowe , rynny i obróbki.

Dla prawidłowego  osadzenia  rynien i pionowego rur spustowych  należy wyregulować podejścia , poprzez odsunięcie od ścian.

  - Zabezpieczenie elewacji (na gzymsach, pasach elewacyjnych, opierzeniach kominów, kosze itp. ).

Wykonać je z blachy tytan – cynk gr. 0,5 – 0,6 mm , która powinna być układana na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blachy łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm, lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm .

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu robót dekarskich z uwzględnieniem zarówno warstwy wierzchniej jak i sposobu wykonania obróbek dekarskich, sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej, poprawności wykonania instalacji odgromowej, itp.

  - Roboty malarskie.

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- podczas opadów deszczu (malowanie zewnętrzne),

- w temperaturze poniżej +50C,

- w temperaturze powyżej + 250C.

Roboty malarskie można rozpocząć gdy wilgotność podłoża nie będzie większa niż 6 %.

Prace malarskie antykorozyjne na podłożach stalowych należy prowadzić przy wilgotności powietrza nie większej niż 80 %.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Podłoża malarskie powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby.

Dostosowanie instalacji odgromowej.

W miejscach w których zachodzi konieczność wymiany wsporników instalacji odgromowej należy zastosować dodatkowe wzmocnienia dla konstrukcji wsporników. Przy wycenie robót oferent powinien uwzględnić prace dodatkowe po uprzedniej wizji lokalnej a ocena zakresu rzeczowego robót nie powinna powodować wątpliwości przy realizacji robót.

  - Wywóz gruzu i utylizacja.

Wszystkie materiały z rozbiórki wykonawca jest zobowiązany wywieźć na wysypisko i poddać utylizacji środowiskowej.

- SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i winien być dobierany w zależności od rodzaju wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa przewozu.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

- OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy dokonywać na bieżąco w książce obmiarów.

Odrębnie należy prowadzić obmiar robót dodatkowych, jeżeli ich wykonanie zostało ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapisów  w dzienniku budowy.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) – zgodnie z harmonogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, aprobaty, atesty itp. na zastosowane materiały.

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

Warunki i terminy płatności zostają ustalone szczegółowo w umowie.