ZAŁĄCZNIK NR 1 DO

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy  mostu wraz  z  dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1368F  na  odcinku:  ( od  drogi woj. 162  –  Grąsy  –  Radęcin – gr. powiatu )  oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową.

Nazwa  zadania:

„Rozbiórka i  budowa  w  miejscu  istniejącego,  nowego  mostu ( JNI – 35000375)  przez  rz. Koczynkę  na  klasę  min.  „ C ” - 40 T  wraz  z  niezbędną i  konieczną  przebudową  dojazdów, w ciągu drogi powiatowej nr. 1368 F,  km  24 + 950  w  miejscowości  Grąsy.

Zawartość opracowania na  przebudowę  mostu  wraz  z  dojazdami:

Opracowanie co najmniej  dwóch koncepcji  projektowanej  przebudowy  mostu. Podstawowe  wymogi  Zamawiającego to:  dopuszczalna  nośność  min. kl. C ( 40T )  wg  PN  PN – 85 / S – 10030, możliwość  zastosowania  stalowych  rur  karbowanych  wprowadzanych  pod  istniejący  obiekt  jako  jedno  z  alternatywnych  rozwiązań   oraz  możliwie  niska  wartość  przebudowy.

Mapa do celów projektowania.

Mapa stanu prawnego dla obszaru projektowanego (wtórnik  ze  stanem  władania  działek).

Opinia geotechniczna dla obszaru projektowanego (dokumentacja  geologiczna, o ile zachodzi potrzeba).

Projekt  budowlany  przebudowy  istniejącego   mostu  według  przedstawionej  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  koncepcji:

- opis techniczny,

- obliczenia statyczne,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt przebudowy mostu  wraz  z  dojazdami,

- widok mostu z boku i widok z góry,

- wymagane uzgodnienia,

- harmonogram robót,

Raport  oddziaływania  na środowisko (o ile zachodzi konieczność sporządzenia).

Operat wodno-prawny ( do uzyskania pozwolenia  wodno-prawnego ).

Projekt  wykonawczy  mostu  wraz  z  dojazdami,  opracowany  na  podstawie  projektu budowlanego  obejmujący:

opis techniczny wraz z technologią robót,

dokumentacja rysunkowa ze szczegółami konstrukcyjnymi,

szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,

przedmiar  robót,

kosztorys  inwestorski  w  rozbiciu  na:

koszt przebudowy  mostu;

koszt przebudowy  dojazdów (przewidzieć  w  zakresie  koniecznych  barier  na dojazdach  tj.  po  ok.  20 m   z  każdej  strony)

Projekt odwodnienia mostu do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych.

Projekty branżowe do istniejących sieci ( jeśli  są) – wodociąg  znajdujący się obok  starego  mostu.

Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy  mostu  wraz  z  dojazdami.

Projekt  powinien zawierać, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 b)  Prawa  budowlanego  informacje dotyczące  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które  będą  stanowiły  podstawę  do  opracowania  planu  bezpieczeństwa   i  ochrony zdrowia ( plan  BIOZ -  art. 21 a Prawa  budowlanego  oraz Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 27 sierpnia  2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

UWAGA!

Termin realizacji zadania: 30 czerwca 2015 roku, jest terminem uzyskania przez Wykonawcę decyzji – pozwolenia na budowę.

Opis zadania:

1. Most  istniejący  przez   rzekę  Koczynkę ( 2 przęsłowy ) -  GRĄSY

Długość  obiektu [m]:  17,70 m / 8,85 + 8,85 /

Rozpiętość   teoretyczna : 1 x 12,20m ( w  świetle  podpór – 11,70m )

Szerokość  obiektu [m]:  7,24 m = [ 5,90 + 2 x 0,67 ]

Skrajnia:      drogowa – 6,39 m / w balustradach /

Skos  obiektu [ 0 ]:  90o

Ilość przęseł: 2

Most  łukowy, bez  krawężnikowy, 2 - przęsłowy,  z  jazdą  górą, o  ustroju  nośnym  w  formie 2  sklepień ( bez przegubowych),  ceglanych. Skrzydełka  i  boczne  ściany  sklepień  pokryte  obrzutką  cementową ( szpryc  cementowy ). Nad  izolacją  papową  sklepień  łukowych,  zasypka  piaskowa – stabilizowana. Na  pierwotnej  nawierzchni  z  kamienia  brukowego  obecnie  ułożona  nakładka   z  asfaltobetonu. Jezdnia  o  szerokości – 5,90m   stykająca  się  z  betonowymi  gzymsami  o  szerokości   0,67m  i „ świetle  dla  pieszych – 0,25m”. Brak  szczelnych  dylatacji / uciąglenie  w  nawierzchni /. W  belkach  gzymsowych  zamontowane  balustrady  stalowe - szczeblinowe: pochwyt  g. i dolny  – ( 75 x 8 mm  +  L 75x50x5mm, szczebliny ) - ( 60 x 5mm. Wysokość  kompletnych  poręczy – h= 101cm. Do  istniejących  balustrad  zamontowano  w  2009r.  taśmy  bariery  SP-06, licujące  z  barierami  SP-06/4  na  dojazdach. Podpory  mostu  to  dwa  pełne  przyczółki  ze  skrzydłami  i  1  filar  środkowy  wykonane  jako  ceglane . Posadowienie  podpór  nieznane ( możliwie  że  na  fundamentach  kamiennych  lub  na  drewnianych  palach  wbijanych ), bez  płyt  przejściowych. Stożki  gruntowe. Odwodnienie  powierzchniowe. Brak schodów i  ścieków  skarpowych. Brak  również  urządzeń  obcych. Od  d. wody  przebiega  w  odległości 4m  wodociąg.

Aktualnie  most  zamknięty  z  powodu  stanu  przed awaryjnego !

2. Opis  mostu  po  przebudowie  - wg  koncepcji  Wykonawcy  projektu  w  uzgodnieniu ze Zleceniodawcą  w  terminie  5  dni  od  podpisania  umowy. Wymagana  klasa obiektu –   min. „ C ” 400 kN / 40T.

Przebudowany  most  powinien  przewidywać  całkowitą  wymianę  konstrukcji  nośnej  i  posiadać  jezdnię  o szerokości  min. 5,50 m (droga  lokalna)  wraz  z  rozwiązaniem odwodnienia. Zalecane  zastosowania  stalowych  rur  karbowanych  wprowadzanych  pod  istniejący  obiekt.

Przy opracowywaniu poszczególnych części projektu należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z  przedmiotu zamówienia i  niezbędne do zrealizowania zadania. Projekt powinien  posiadać  wykaz  opracowań  oraz  pisemne  oświadczenie  projektanta, zgodne z  Prawem Budowlanym.

- Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

- Przedmiar robót należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z kosztorysem ofertowym.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych – dla robót mostowych i drogowych.

- Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji  o warunkach zabudowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w siedzibie zamawiającego) 5 kompletnych egzemplarzy dokumentacji. Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane, oprawione i ponumerowane. Natomiast całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości. Dodatkowo przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych MS Excel.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów.

- Projekt powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202 poz. 2072).

B) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie:

-       stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

-       uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością, w  sposób zgodny  z  wymaganiami  ustaw, przepisami  i  obowiązującymi  normami  oraz  zasadami  współczesnej wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektów : woj. Lubuskie, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Gmina Dobiegniew.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – Usługi:

74232200-6 „Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej”,

74232230-5 „Usługi projektowania mostów”.