ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Nr postępowania: RG.272.3.2015

1.	ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI

UL. ST. WYSZYŃSKIEGO 7 66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE

TELEFON: 95 763 23 80, FAX: 95 763 11 26,

www.bip.fsd.pl e-mail: naczelnikrg@fsd.pl

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

WARUNKI TECHNICZNE

CYFRYZACJI POWIATOWEJ CZĘŚCI PAŃSTWOWEGO ZASOBU

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

METODĄ SKANOWANIA WRAZ Z IMPLEMENTACJĄ DO SYSTEMU OŚRODEK

Spis treści:

- Przedmiot zamówienia

- Charakterystyka obiektu

- Zakres opracowania

- Termin wykonania

- Obowiązujące przepisy prawa

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów kopii oryginałów dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych i innych materiałów zasobu powiatowego, zgromadzonych i przechowywanych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj., wraz z umieszczeniem tych kopii dokumentów w bazie systemu PZGiK (system Ośrodek v. 8, firmy Geobid Sp. z o.o w Katowicach). Tak sporządzone kopie dokumentów w dalszej części nazywane będą dokumentami elektronicznymi.  
	Dokumentacja przeznaczona do cyfryzacji obejmuje operaty techniczne i inne materiały zasobu które powstały jako wynik:

-  tworzenia, weryfikacji lub aktualizacji baz danych EGiB, GESUT, RCiWN i BDOT500;

-  opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących nieruchomości (podziały, scalenia i podziały, rozgraniczenia, scalenia i wymiany, regulacja stanów prawnych);

-  opracowania dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności cywilno – prawnych;

-  wznawiania znaków granicznych lub wyznaczania punktów granicznych;

-  opracowania dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

-  wykonania map i innych dokumentów wynikających z realizacji zapisów art. 43 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (mapy do celów planistycznych, mapy do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowli i sieci uzbrojenia terenu), inne wg wskazania Naczelnika Geodezji Kartografii 
i Katastru w Strzelcach Kraj.

Przeważająca część materiałów zasobu była objęta ewidencją w bazie danych wcześniejszych wersji systemu Ośrodek i po nadaniu poszczególnym pozycjom tego zasobu identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu (zwanego dalej IEMZ) zgodnego z rozporządzeniem Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwanego dalej rozporządzeniem), może być uzupełniona o sporządzone metodą skanowania dokumenty elektroniczne. Pozostała część zasobu, nie objęta tą ewidencją a szacowana na poziomie ca 15% zasobu zewidencjonowanego w bazie danych systemu Ośrodek, wymagać będzie oprócz wykonania procesu cyfryzacji także inicjalnego wprowadzenia do bazy danych, wraz z informacjami o lokalizacji oraz zasięgach obszarowych i działkowych.

1.2   Miejsce wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia: siedziba Wykonawcy zamówienia. 	
Czynności związane z implementacją dokumentów elektronicznych z bazą danych systemu Ośrodek będą wymagały dostępu do infrastruktury tego systemu. Dlatego na potrzeby związane 
z implementacją może zostać udostępnione Wykonawcy zamówienia w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj., pomieszczenie biurowe. Warunki udostępnienia pomieszczenia Wykonawca zamówienia ustali z Naczelnikiem Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w Strzelcach Kraj. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji prac w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Przy takim rozwiązaniu dopuszczalne będzie wypożyczenie na czas realizacji prac, operatów źródłowych. Terminy wypożyczeń, sposób przekazywania i zwrotu dokumentów, zostanie pisemnie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Kierownikiem PODGiK, przy uwzględnieniu czynników związanych 
z harmonogramem prac, dostępnością materiałów źródłowych dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji ze względu na ochronę przed jej zniszczeniem.

1.3 Lokalizację przedmiotu zamówienia Zamawiający określa jako część powiatu strzelecko - drezdeneckiego opisaną jednostkami ewidencyjnymi, a w przypadku części takiej jednostki – obrębami ewidencyjnymi, dla której to części powiatu ilość materiałów zasobu wyrażona w stronach przeliczeniowych formatu A-4 wyniesie szacunkowo nie więcej niż 600 000 stron. Tak określona ilość stron przeliczeniowych zostanie wpisana w zawieranej umowie, przy czym w przypadku skanowania większych formatów niż A4, ustala się następujące zasady:

-arkusz A0, przyjmuje postać 6 stron A4

-arkusz A1, przyjmuje postać  6 stron A4

-arkusz A2, przyjmuje postać  4 strony A4

-arkusz A3, przyjmuje postać 2 strony A4		 
Zamawiający ustala, opisaną jednostkami ewidencyjnymi, następującą kolejność realizacji zamówienia:
m. Strzelce Kraj., gm. Strzelce Kraj., gm. Stare Kurowo, gm. Zwierzyn,	m. Drezdenko, gm. Drezdenko, m. Dobiegniew i gm. Dobiegniew.	
Kolejność obrębów w jednostce ewidencyjnej będzie ustalana podczas realizacji zamówienia.

- Charakterystyka obiektu

  - Lokalizacja.
Powiat strzelecko – drezdenecki jest położony w województwie lubuskim. Na jego obszarze wyodrębniono 3 gminy miejsko – wiejskie i 2 gminy wiejskie. Na potrzeby prowadzenia bazy EGiB obszar ten podzielony został na: 3 jednostki ewidencyjne miejskie (m. Dobiegniew - obr. ewid. nr 13, m. Drezdenko - obr. ewid nr 1 i 2, m. Strzelce Kraj. - obręb ewidencyjny nr 17)oraz 5 jednostek ewidencyjnych wiejskich (Dobiegniew - 23 obręby ewidencyjne, Drezdenko - 29 obrębów ewidencyjnych, Stare Kurowo - 10 obrębów ewidencyjnych, Strzelce Kraj. - 20 obrębów ewidencyjnych, Zwierzyn - 13 obrębów ewidencyjnych). Ogółem na obszarze powiatu wyodrębniono 4 obręby ewidencyjne miejskie i 95 obrębów ewidencyjnych wiejskich.	
W bazie danych systemu Ośrodek dla obszaru powiatu strzelecko – drezdeneckiego  zewidencjonowano około 26 tys. operatów i innych materiałów zasobu.

- Zakres opracowania

Etap I

  - Skanowanie dokumentacji technicznej.

    - Skanowaniem należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie, bez względu na sposób zbroszurowania (oprawy) jego dokumentów składowych. Operaty zbroszurowane metodą introligatorską po zeskanowaniu należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

    - Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości natywnej (nie interpolowanej), zapewniającej czytelność kopii taką samą jak oryginału. Zamawiający zakłada, że powinna wystarczyć rozdzielczość 200 dpi dla dokumentów zarówno czarno – białych jak i kolorowych formatu od A-5 do A-3 włącznie, a dla map bez względu na ich format - 300 dpi; głębia kolorów 1 lub 8 bitów.	 
Ostateczną rozdzielczość skanowania ustali Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę próbnego skanowania dokumentacji.	 
Próbne skanowanie będzie polegało na zeskanowaniu materiałów zasobu wskazanych przez Zamawiającego w granicznych rozdzielczościach (200-300 dpi) i dostarczeniu na dowolnym nośniku tych dokumentów Zamawiającemu do analizy jakości i czytelności. Zamawiający o ustalonej ostateczne rozdzielczości poinformuje Wykonawcę, dokonując wpisu do dziennika pracy.

    - Skanowaniem w kolorze (w 8-bitowej głębi kolorów) objąć wszystkie dokumenty wielobarwne (m. in. szkice graniczne, szkice wyniesienia granic, mapy klasyfikacyjne i mapy uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projekty podziału nieruchomości i inne).

    - Cyfrowa postać zeskanowanego dokumentu musi obejmować cały dokument źródłowy. Nie może być jego częścią ani połączeniem kilku takich części. Celem głównym jest czytelność taka jak na oryginale, brak jakichkolwiek przebarwień, różnych kolorów tła oraz jednakowa ostrość na całej powierzchni dokumentu. Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarów dokumentu oraz skali. Ten ostatni wymóg ma zapewnić wydruk dokumentu takiej wielkości jak oryginał, bez konieczności dopasowywania skali wydruku.

    - Wymagany format plików musi być zgodny ze standardem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Musi również odpowiadać wymogom oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia PZGiK w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.

    - Ze względu na różną jakość techniczną oryginałów materiałów zasobu, Wykonawca jest zobowiązany do wyboru takiej metody skanowania i wykorzystania takiego sprzętu skanującego, które zagwarantują jakość i czytelność zeskanowanych dokumentów taką jak ich oryginały. Stan oryginałów po zakończeniu procesu skanowania oraz ponownym zbroszurowaniu nie może ulec pogorszeniu.

    - W przypadku zniszczenia dokumentu podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego.

  - Archiwizacja dokumentacji.

    - Poprawna archiwizacja zeskanowanych dokumentów elektronicznych poszczególnych operatów i materiałów zasobu musi być poprzedzona nadaniem wszystkim materiałom zasobu dotychczas zewidencjonowanym w bazie PZGiK identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu. System Ośrodek w opcji głównej <Konfiguracja> w zakładce <Zasób> wymaga ustawienia ciągów znaków dla pierwszych dwóch członów identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu. Generowanie identyfikatora materiału należy wykonać w opcji <Baza>|<Funkcje administratora>|<Nadanie nowego identyfikatora dla operatów>. Wszystkie materiały zasobu muszą mieć nadany identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, aby było możliwe przyporządkowanie każdemu materiałowi w zasobie jego elektronicznych dokumentów składowych. Analiza stanu bazy danych systemu Ośrodek wskazała, że proces nadania identyfikatorów ewidencyjnych materiału zasobu został już wykonany. Niestety, nie objęto nim wszystkich materiałów. Dotyczy to w szczególności dokumentów oznaczonych typem dokumentu 'S', oraz kilkunastu przypadków, dla których proces nadania identyfikatora należy poprzedzić poprawieniem wartości pól kluczowych wykorzystywanych w tym procesie. Dokumenty typu 'S' będą wymagały ustalenia roku włączenia ich do zasobu, gdyż jest on kluczowym, trzecim członem, identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu.

    - Każdy dokument elektroniczny jako część składowa, określonego identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu, materiału zasobu, zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia, otrzymuje nazwę składającą się z dwóch członów rozdzielonych znakiem podkreślenia. Pierwszy człon jest właśnie identyfikatorem ewidencyjny materiału zasobu a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu. W praktyce ta liczba naturalna powinna być zgodna 
z numerem pozycji w spisie dokumentów operatu technicznego.	 
Ustala się następujące zasady przypisywania wartości dla drugiego członu nazwy dokumentu: 
00 – strona tytułowa operatu (bez spisu dokumentów operatu technicznego),	 
0 – strona tytułowa ze spisem dokumentów operatu technicznego, lub spis dokumentów	
od 1 do n każdy kolejny dokument materiału zasobu (jak sugerowano powyżej – numer pozycji w spisie dokumentów operatu technicznego);	 
w przypadku wielotomowych materiałów zasobu w których spis dokumentów jest wykonywany oddzielnie dla każdego tomu, ostatni człon należy poprzedzić ciągiem znaków <Tn.>, gdzie n oznacza liczbę arabską odpowiadającą numerowi tomu materiału zasobu.	 
Przykład: dokument na pozycji 17 spisu dokumentów tomu trzeciego operatu oznaczonego identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu <P.0806.2012.68> powinien otrzymać następującą nazwę: <P.0806.2012.68_T3.17>.

    - Każdy dokument operatu (materiału zasobu) należy przypisać do struktury bazy danych systemu Ośrodek, zgodnie z zasadami  obsługi tego systemu.

  - Wykonawca zamówienia jest zobowiązany od momentu rozpoczęcia wykonywania prac związanych z cyfryzacją zasobu do utworzenia repozytorium wszystkich dokumentów elektronicznych materiałów zasobu.	
Repozytorium należy utworzyć na zewnętrznym (przenośnym) dysku o pojemności pozwalającej na zgromadzenie wszystkich utworzonych dokumentów zasobu.	
Przed ostatecznym odbiorem dysk z repozytorium musi być przekazany Zamawiającemu w celu umożliwienia wykonania czynności kontrolnych.	
Proponuje się następującą dwupoziomową strukturę folderów/katalogów na dysku:	
<rok jako liczba czterocyfrowa>	
	<rok.identyfikator_ewidencyjny_materiału_zasobu_1>
		0_strona_tytułowa_ze_spisem_dokumentów_operatu_technicznego
		1_dokument
		…................
		n_dokument
	<rok.identyfikator_ewidencyjny_materiału_zasobu_2>
		00_strona_tytułowa_operatu
		0_spis_dokumentów_operatu_technicznego
		1_dokument
		…................
		n_dokument
Gdy materiał zasobu nie ma nadanego identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, nazwa folderu drugiego poziomu po znaku rozdzielającym powinna zawierać poprzedzony znakami 'K.' numer KERG lub numer ewidencyjny operatu, znajdujące się na okładce operatu. Rozróżnienie to, pozwoli podczas procesu implementacji wybrać odpowiednią metodę postępowania (punkt 3.5.4).	
Dysk repozytorium można wykorzystać do przechowania wyników próbnego skanowania.

  - Ustalenia organizacyjno – porządkowe

    - Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do założenia i prowadzenia dziennika pracy, w którym powinny znaleźć odzwierciedlenie wszystkie ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o których nie przesądzały jednoznacznie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  umowy i warunków technicznych.

    - Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru do wykonywania czynności wskazanych w umowie o jego powołaniu. Ewentualne wątpliwości co do sposobu wykonania zamówienia rozstrzyga w imieniu Zamawiającego Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru lub, w zakresie swojego umocowania powołany Inspektor Nadzoru.

    - Ilość materiałów zasobu pobierana przez Wykonawcę do skanowania, musi być w każdym przypadku uzgadniana z Naczelnikiem Wydziału GKiK Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. Ilość ta będzie wynikała z przyjęcia 3-tygodniowego okresu czasu na wykonanie wszystkich czynności związanych z analizą i skanowaniem pobranych materiałów zasobu.	
W razie pilnej potrzeby dostępu do wypożyczonych materiałów zasobu, Wykonawca jest zobowiązany, po potwierdzonym zgłoszeniu takiej potrzeby pocztą elektroniczną, dostarczyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, kopie tych dokumentów Zamawiającemu. Czynności wypożyczenia i zwrotu materiałów zasobu muszą być udokumentowane protokółem, którego formę zaproponuje i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia, Wykonawca zamówienia.

    - Wykonawca przeprowadzi analizę zawartości pobranych materiałów zasobu w zakresie kompletności dokumentów. Wyniki tej analizy zestawi w tabeli zawierającej:	 
-  IEMZ (z okładki materiału zasobu),	 
-  poprzedni identyfikator materiału zasobu (jeżeli nie posiada IEMZ),	
-  ilość stron operatu wg spisu dokumentów operatu technicznego,	
-  ilość stron przeliczeniowych formatu A-4 dla operatu technicznego,	 
-  rodzaj i stan zbroszurowania (skoroszyt, zszycie, oprawa introligatorska),	 
-  numery brakujących stron,	 
-  nazwę brakującego dokumentu lub jego części (zgodną ze spisem dokumentów operatu techn.),
-  uwagi (dotyczące stanu dokumentów, błędów w numeracji stron, inne istotne uwagi).

    - Wykonawca prac zobowiązany jest do:	 
-  zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów zasobu podczas przygotowania do skanowania, skanowania i ponownego ich broszurowania,	 
-  dostosowania metod i urządzeń skanujących oraz oprogramowania edycyjnego do rodzaju i jakości skanowanych materiałów,	 
-  niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określone w umowie, 
-  nieudostępniania oryginałów lub kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia, innym podmiotom,
-  nieudostępniania i nierozpowszechniania danych zawartych w udostępnionych do realizacji zamówienia, dokumentach,	 
-  niezmieniania treści udostępnionych do realizacji zamówienia dokumentów.
Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wybrany przez Zamawiającego Wykonawca, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, złoży oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych zawartych w bazie danych systemu Ośrodek, oraz oświadczenie o trwałym usunięciu wszystkich pozyskanych do wykonania zamówienia materiałów w postaci elektronicznej ze swoich nośników, po zakończeniu prac i upływie okresu gwarancji.

    - Wysoka jakość i czytelność sporządzonych dokumentów elektronicznych powinna być dla Wykonawcy zamówienia priorytetem.	 
Pogorszenie jakości skanowania w każdej fazie realizacji zamówienia, będzie stanowiło podstawę do żądania powtórzenia tych czynności dla części materiałów zasobu lub, przy znacznej ilości występowania takich przypadków, do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Etap II

  - Implementacja dokumentów elektronicznych materiałów zasobu z systemem Ośrodek v. 8, firmy Geobid Sp. z o.o. W Katowicach

    - Źródłem danych do procesu implementacji będzie opisane w punkcie 3.3 repozytorium materiałów zasobu.

    - Zamawiający ustali z Wykonawcą, w formie pisemnej, sposób udostępnienia infrastruktury systemu Ośrodek, a także warunki i sposób przyłączenia do tej infrastruktury nośnika repozytorium. Uzgodnione rozwiązanie powinno zapewnić sprawny i bezpieczny proces implementacji wszystkich dokumentów elektronicznych zasobu utworzonych przy wykonywaniu zamówienia.

    - Implementacja dokumentów elektronicznych zasobu wykonywana jest w oknie dialogowym <Ewidencja materiałów zasobu> w którym, po wybraniu identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu, któremu zamierzamy przypisać dokument elektroniczny (np. P.0806.2012.13), przyciskiem programowym <Dokument> otwieramy kolejne okno dialogowe dodawania dowolnych dokumentów <Dokumenty dla Materiału Zasobu: P.0806.2012.13>. Środkowy wiersz przycisków narzędziowych w dolnej lewej części okna oraz listwa edycyjno – nawigacyjna na dole okna pozwolą na dodanie kolejnego dokumentu. Wskazany w repozytorium dokument zostanie dopisany do bazy danych systemu Ośrodek.

    - Przy wykonywaniu prac związanych z implementacją Wykonawca dalsze postępowanie uzależnia od faktu czy materiał zasobu, którego dokumenty elektroniczne ma zamiar dopisać do bazy danych powiatowego systemu PZGiK, jest zewidencjonowany w bazie i ma nadany IEMZ. Fakt ten powinien mieć już odzwierciedlenie w nazwie folderu drugiego poziomu repozytorium.	 
Jeśli jest nadany IEMZ, Wykonawca powinien zweryfikować i, jeśli zachodzi taka potrzeba, poprawić zapisy w polach bazy danych a także zweryfikować i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, poprawić zakresy obszarowe określone atrybutem rastrowym lub działkowym materiału zasobu.	 
Weryfikacja pól polega nie tylko na poprawieniu błędów literowych w łańcuchach znakowych atrybutów, ale ustaleniu, czy wartość atrybutu jest wartością dopuszczalną. Zakres obszarowy należy sprawdzić z odpowiednim dokumentem elektronicznym zasobu (najlepiej z mapą wywiadu terenowego).
Jeśli materiał zasobu nie ma nadanego IEMZ, Wykonawca zakłada w bazie, korzystając z opcji <Baza>|<Ewidencja materiałów zasobu>, w oknie dialogowym <Ewidencja materiałów zasobu> nową pozycję. Jeśli pole znacznikowe <Autonumeracja nowych dokumentów> zakładki <Inne> okna dialogowego <Konfiguracja> wywołanego opcjami <Baza>|<Konfiguracja> jest ustawione, automatycznie jest nadawany IEMZ. Wystarczy teraz każdemu atrybutowi (polu w oknie dialogowym) przypisać dopuszczalną wartość atrybutu. Należy również wnieść zakres obszarowy materiału zasobu, określając go na podstawie dokumentów elektronicznych związanych z materiałem zasobu. Dla operatów prawnych obowiązkowo musi być określony zakres działkowy.

    - Nośnik repozytorium Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu wszystkich czynności związanych z implementacją.	 
Na życzenie Wykonawcy zamówienia i na jego koszt, Zamawiający po zakończeniu procesu implementacji sporządzi i przekaże Wykonawcy na okres gwarancji kopię repozytorium. Po upływie tego okresu Wykonawca zwraca kopię repozytorium Zamawiającemu z oświadczeniem, że nie posiada żadnych innych materiałów, w których posiadanie wszedł w związku z realizacją zamówienia.

- Termin wykonania

  - Termin wykonania prac ustala się na dzień 19 listopada 2015 r.

  - Zakończenie prac nastąpi po:	 
-  sprawdzeniu sposobu wykonania zamówienia i umieszczeniu w protokole kontroli końcowej stwierdzenia, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z wymogami umowy oraz SIWZ i warunkami technicznymi,	 
-  protokólarnym przyjęciu bez uwag przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego całości prac, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Obowiązujące przepisy prawa

-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.1182),

-ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 182 poz . 1228 ze zm .),

-ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz.1287 ze zmian.),

-ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiw (tekst jedn. Dz.U. 
z 2011 r. nr 123, poz.698 ze zm.)

-ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.1114),	 
-ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr

76, poz.489  ze. zm.),

-rozporządzenie Ministra Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłącznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2001 r. nr 74, pioz.796),

-rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 2002 r. nr 167, poz.1375),

-rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz.67, sprostowanie Dz.U. z 2011 r. nr 27, poz.140),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz.526),
-rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183).

Opracowała:

(-) Wioletta Michalczuk

Naczelnik Wydziału Geodezji,

Kartografii i Katastru