- 1 -

#### Kosztorys ofertowy

do  technologii  remontu  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  na  dojazdach  i  moście  przez  rzekę  Drawę,

w  ciągu  drogi  powiatowej   nr 1367 F , w  miejscowości  Kamienna, km  14  +  728.

IV' 2020r.

|  |  | Wyszczególnienie | Jednostka | Cena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycja | elementów |  |  | jednostk. | Wartość |
|  |  | rozliczeniowych | nazwa | ilość | zł.*) | zł.*) |
|  | M14.00.00. | KONSTRUKCJE STALOWE. | x | x | x | x |
|  | 14.02.00. | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych. | x | x | x | x |
| 1 | 14.02.02. | Balustrada stalowa: 98,00 m2 Czyszczenie str.- ścierne do lst.(S.A 2.5 w/g DIN) wywóz zużytego ścierniwa na 10km ( utylizacja ), Malowanie natryskiem hydrodynamicznym konstrukcji stal. do grubości w-wy suchej - 360um: zestawem malarskim: farba epoksydowa na bazie żywicy epoksydowej z pigmentem aluminiowym – 150 (m ( grunt ) farba epoksydowa na bazie żywicy epoksydowej z pigmentem aluminiowym - 150 (m ( w-wa pośrednia ), farba poliuretanowa, akrylowa – 60 (m ( w-wa wierzchnia ). Kolor w-wv zewn. wykonać: RAL 1021 - żółty / zewnętrzny /. | m2 | 98,00 |  |  |
| 2 |  | Prowadnice stalowe barier t. „B” wraz ze słupkami: 9,60 m2 Czyszczenie przez odtłuszczenie powierzchni 2 el. taśm ze słupkami po m-żu wstawki przy zjeździe w dr. gruntową od d. wody: przyjęto 1,20 m / 1 mb x 8,00mb = 9,60m2 Malowanie pędzlem 2 x 60 (m, do gr. w-wy suchej - 120um. Kolor w-wv zewnętrznej wykonać: RAL 17035 – jasno - szary - zbliżony do naturalnego „ ocynku” | m2 | 9,60 |  |  |
|  | M19.00.00. | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE. | x | x | x | x |
|  | 19.03.00. | Bariery ochronne. | x | x | x | x |
| 3 | 19.03.02. | Montaż barier na dojazdach typu SP-06/4 w/g rys. nr. 1 i 3 na dojazdach ( licujące z taśmami z SP-06 na moście ): - od Głuska: 2 strony x 24,00m = 48,00 mb - od St. Osieczna: [od g. wody x 36,0m + wstawka z regulacją h od d. wody ( dr. gruntowa ) 1 strona x 8,00m = 8,00m ] = 44,00 mb Razem: 48,00 + 44,00 = 92,00 mb Słupki bariery SP-06/4 mocować w gruncie z zejściem bariery do „ 0” na ostatnim odc. prowadnic tj. na 4 m, regulacja prowadnic do h = 75cm w rejonie „wstawki”. | mb | 92,00 |  |  |
|  | M 20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE. | x | x | x | x |
|  | 20.01.00. | Oznakowanie poziome i pionowe. | x | x | x | x |
| 4 |  | Ograniczenie prędkości do 20km/h / 1 znak B-33 wg rys. 1 /, Tabliczki prowadząca U-3d na 2 słupkach stal. / rys. 1 /. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 20.02.00. | Roboty zabezpieczające |  | x | x | x | x |
| 5 |  | Udokumentowana ( zebranie i wywóz zużytego ścierniwa ) utylizacja odpadów po czyszczeniu strumieniowo - ściernym i prace porządkowe. 1 kpl. | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  | Kwota netto [zł] |  |
|  |  |  | VAT 23% [zł] |  |
|  |  |  | Kwota brutto [zł] |  |

*) Cenę  jednostkową  i  wartość  podawać  w  złotych  z  dokładnością  do  jednego  grosza ( bez  VAT ).